ФАЗЫ МОНТАЖА

НОМЕНКЛАТУРА

| № | Кол-во | ДЕТАЛИ | РАЗМЕРЫ | МАТЕРИАЛ | ССЫЛКА | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Элемент | 322x300x78 | Эдельрок | rn0322300078d | 16 |
| 2 | 1 | Элемент | 322x300x78 | Эдельрок | rn0322300078g | 16 |
| 3 | 1 | Элемент | 300x240x78 | Эдельрок | rm0240300078d | 12 |
| 4 | 1 | Элемент | 300x240x78 | Эдельрок | rm0240300078g | 12 |
| 5 | 1 | Элемент | 245x210x78 | Эдельрок | rn0210245078d | 7 |
| 6 | 1 | Элемент | 345x210x78 | Эдельрок | rn0210245078g | 7 |
| 7 | 1 | Свод | 580x100x80 | Эдельрок | re0580100080x | 9 |
| 8 | 1 | Элемент | 510x300x100 | Эдельрок | rb0510300100d | 34 |
| 9 | 1 | Элемент | 510x300x100 | Эдельрок | rb0510300100g | 34 |
| 10 | 2 | Поперечина | 670x40x20 | Сталь | trav-40x20-L670 | 1 |
| 11 | 1 | Ст. лист | 670x454x20 | Сталь | plaq-670x454x20 | 2 |
| 12 | 1 | Порожек топки | 810x220x50 | Огнеупорный кирпич | 6e0810220050x | 17 |
| 13 | 1 | Банкетка | 600x450x60 | Эдельрок | r10600450060d | 33 |
| 14 | 1 | Банкетка | 600x450x60 | Эдельрок | r10600450060g | 33 |
| 15 | 1 | Стойка | 430x420x150 | Эдельрок | rp0420430150d | 36 |
| 16 | 1 | Стойка | 430x420x150 | Эдельрок | rp0420430150g | 36 |
| 17 | 1 | Консоль | 530x180x150 | Эдельрок | rc0530180150d | 30 |
| 18 | 1 | Консоль | 530x180x150 | Эдельрок | rc0530180150g | 30 |
| 19 | 2 | Крепежный клин | 50x30x30 | Сталь | cale-30x30-L50 | 0 |
| 20 | 1 | Фронтон | 720x220x50 | Эдельрок | rb0720200050x | 15 |
| 21 | 1 | Перемычка | 510x200x120 | Эдельрок | rs0510200120d | 22 |
| 22 | 1 | Перемычка | 510x200x120 | Эдельрок | rs0510200120g | 22 |
| 23 | 1 | Перемычка | 1130x150x120 | Эдельрок | rw1130150120x | 35 |
| 24 | 2 | Уголок | 80x80x25 | Сталь | patte-ass-50347 | 0 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС ОБЛИЦОВКИ: 463 кг

Bolero 2

Внимание!

- Перед тем, как приступить к установке и эксплуатации камина, внимательно прочтите рекомендации, данные в инструкциях по монтажу и эксплуатации, приданных к топке и обшивке.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ

- Основание, стены и потолок, непосредственно связанные с камином, не должны включать в свой состав воспламеняющиеся материалы. Ни один горючий материал не должен находится на расстоянии менее 20 см от внутренней стенки топки.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Начертите на полу ось камина. Наметьте и сделайте различные пазы и точки анкерного крепления (анкерный болт).  Устройте подвод свежего воздуха как можно ближе к топке. Площадь подвода воздуха определяется в зависимости от типа топки и степени герметичности помещения, а также  вида отопления и вентиляции. Минимальная площадь: см. инструкцию топки.

- Установите детали, составляющие цоколь (см. фаза 1). Скрепите все при помощи гипса и набивки. Следите за тем, чтобы не перекрыть доступ конвекционному воздуху.

- Установите стальные поперечины10 (см. фаза 2).

- Установите винты, удерживающие топку на защитном металлическом листе 11. (см. рисунок на обороте).

- Установите на место защитный лист, после чего установить и закрепить порожек топки 12 на гипсовом подстилающем слое (см. фаза 3).

- Установите топку и подключите ее к имеющемуся дымоходу согласно профессиональным правилам и действующим нормам. Мы рекомендуем использовать наш НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТОПКИ, изготовленный из нержавеющей стали (см. рисунок на обороте).  Регулятор тяги должен быть установлен вертикально и быть постоянно доступным.

- Установите и скрепите стойки 15 и 16.

- Установите консоли 17 и 18. Приставьте фронтон 20 и крепежные стальные клинья 19; проверьте зазоры и хорошее открывание/закрывание дверцы топки. Скрепите консоли.

- Установите и скрепите фронтон и крепежные стальные клинья.

- Установите и скрепите перемычки 21,22 и 23 при помощи уголков 24, гипса и набивки.

ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК

- Вытяжной колпак монтируется с использованием негорючих материалов. Рекомендуется использовать наши колпаки, сделанные из панелей STAFF Homy, следуя приданным инструкциям.

- Установите дефлектор (например, каменная вата на алюминиевой фольге) внутрь колпака, над решетками выхода горячего воздуха (см. рис. ИЗОЛЯЦИЯ КОЛПАКА). В зависимости от типа топки можно вывести один или несколько гибких подводов горячего воздуха в смежные комнаты.

- Закрепите коробки выхода горячего воздуха. Покройте колпак штукатуркой. Чтобы избежать риска окисления решеток, следует подождать, пока колпак не высохнет полностью, после чего их можно вставить в коробку.

ОЧЕНЬ ВАЖНО

ИЗОЛЯЦИЯ ОБШИВКИ

ИЗОЛИРУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

- ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕМЫЧЕК

- ВНУТРЕННИЕ ПОЕРХНОСТИ КОНСОЛЕЙ

ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТОЕК

ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ФРОНТОНА

- Если камин  используется без обшивки и без обтекателя (изготовленного из листового металла; например, топка HF50), следует обязательно заизолировать внутренние поверхности обшивки, которые подвергаются тепловому излучению топки. Данные поверхности обозначены на рисунке.

Данная изоляция устраивается при помощи комплекта изоляции, который можно заказать отдельно. Например, набор 100380 для  топки HF50, или при помощи панелей из каменной ваты толщиной не менее 30 мм и плотностью 80 кг на кубометр. Панели покрыты алюминиевой фольгой и устанавливаются фольгой к топке. Приклеивают панели при помощи специального теплостойкого клея для каменной ваты. В данном случае следует установить защитный лист фронтона, поставляемый вместе с обшивкой (см. схему монтажа).

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ЛИСТА

НА ТОПКЕ HF50

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Характеристики используемых материалов

КАМЕНЬ

Характеристики природного камня определяются местом его добычи, в частности, ее глубиной.  Поэтому камень, используемый для облицовки каждого камина, имеет свои особенности внешнего вида, окраски, однородности состава, что не может считаться дефектом.

БАЛКА

Производится из цельного дуба или ироко (в зависимости от модели). Поставляется  без окончательной обработки, – поэтому балку следует отшлифовать и тонировать перед тем, как установить на место. Для тонирования следует использовать фунгицидные (уничтожающие паразитические грибки) красители или подкрашенный воск (для ироко – цвета красного дерева или каштана; избегайте красить под дуб, поскольку эта окраска плохо сочетается с его естественным цветом)

РАСПАКОВКА

После распаковки камни могут быть влажными или вследствие пропитывания влагой во время транспортировки, или вследствие резки с использованием воды.

В данный момент камни являются довольно хрупкими, но они вновь приобретут свою естественную прочность после полного высыхания. Поэтому перед тем как приступать к монтажу, рекомендуется дать камням высохнуть в течение нескольких дней.

Кроме того, вследствие погрузки-выгрузки или ударов во время монтажа от камней могут отлетать небольшие осколки. Подобные мелкие дефекты легко устраняются  в ходе отделки (см. раздел «Отделочные работы»).

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (не поставляются)

- гипс, набивка

- белый клеевой цемент или цемент клеевого типа для гипсовых плиток (не используйте пастообразных клеев, используемых для керамической плитки).

ПРИНЦИП СБОРКИ И КРЕПЛЕНИЯ КАМНЕЙ

Самонесущая структура наших моделей не требует их анкеровки в опорных стенах. Все камни монтируются встык без использования раствора для каменной кладки с припуском между различными деталями.

Только несущие перемычки вытяжного колпака из бетона предусматриваются с установкой в пазы (см. деталь чертежа с тремя видами).

Различные элементы камина приклеиваются к полу, к стене и между собой при помощи клеевого                                                                                                                       цемента.

В углах между полом и стенами и между панелями камина должны быть установлены детали жесткости в виде наличников, изготовленных из гипса и набивки.

ОСОБЕННОСТИ КАМИНОВ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ

Детали из бутового камня собираются с устройством видимых швов толщиной 1 см, как указано на чертеже.

Чтобы обеспечить хорошую подгонку топки и обшивки следует тщательно соблюдать расположение и толщину швов.

Раствор представляет собой смесь из 3 частей песка и 1 части клеевого цемента.

ОТДЕЛКА

Отделка швов или устранение сколов должна осуществляться при помощи раствора, состоящего из 2/3 каменного порошка и 1/3 клеевого цемента.

Затем отшлифуйте камни грубой наждачной бумагой, почистите щеткой и удалите пыль пылесосом.

Кирпичные панели могут быть обработаты смесью из 50% льняного масла и 50% White Spirit.

УХОД

КАМНИ

Для чистки камней следуйте инструкциям, данным в разделе Отделка.

Нежирные пятна можно смыть жавелевой водой.

БАЛКА

Балку следует содержать так же, как и мебель. Для восстановления блеска используйте воск (крашеный или читый). Если вследствие рассыхания на балке появятся трещины, заполните их пчелиным воском.

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Приступить к первому разжиганию огня в камине можно не раньше чем через две недели, после того, как камин полностью высохнет. (Вопреки кажущейся сухости камни могут содержать довольно много воды).

В первый раз огонь разводить постепенно во избежание резкого разогрева и расширения чугунных деталей (см. руководство к топке).