Рекомендации по использованию и уходу

- Соблюдение регламента

- Первый розжиг и использование

- Правильное топливо: дерево

- Регулировка тяги и горения

- Уход за камином, за аксессуарами и дымоходом

- Соблюдение регламента

Все местные или национальные правила, особенно те, которые ссылаются на национальные и европейские нормы, должны соблюдаться во время эксплуатации камина.

Использование с другими обогревающими аппаратами возможно только при достаточном доступе воздуха. При необходимости следует предусмотреть доступ воздуха в цокольную часть камина диаметром 150 мм.

Для получения медленного горения, закройте отверстия для доступа воздуха и уменьшите тягу. Не перегружайте камин дровами.

Некоторые части камина, в особенности внешние части становятся горячими во время функционирования камина, следует не забывать об этом.

Необходимо предусмотреть достаточное расстояние от нагреваемых зон, а также сделать изоляцию во избежание возгорания внутри или снаружи пространства, подверженного тепловому излучению камина.

В случае возгорания камина, отрежьте все доступы воздуха к камину, вызовите пожарных, выведите всех из помещения.

Дон-Бар снимает с себя всю ответственность в случае модификаций, сделанных без согласия фирмы, либо в случае использования неоригинальных запасных частей, либо в случае подключения камина к дымоходу, обслуживающему несколько отопительных устройств.

- Первый розжиг и использование

  - Дымоходная заслонка

Прежде чем разжигать огонь, удостоверьтесь, что дымоходная заслонка полностью открыта.

Позиция ручки регулировки:

Ручка регулировки располагается в основании трубы.

Когда ручка находится в вертикальном положении, заслонка открыта.

Когда ручка находится в горизонтальном положении, заслонка закрыта.

Постепенный розжиг

Розжиг должен производиться постепенно, чтобы избежать термического шока. Положите на решетку немного тонких щепок и «блок для розжига». Положите сверху два-три небольших полена.

  - Дозагрузка во время горения

Чтобы поддерживать огонь, добавляйте сухие дрова в умеренных количествах. Никогда не следует перегружать камин, а также не следует постоянно топить камин в интенсивном режиме.

Когда вы загружаете дрова в горящий камин, следует открывать дымоходную заслонку.

  - Затвердевание краски, покрывающей камин

При первом розжиге поверхность камина начинает выделять дым (примерно в течение 1,30 ч) и специфический запах, возникающие в результате полимеризации (затвердевании) краски, покрывающей камин.

Рекомендуется не трогать поверхность камина в течение трех-четырех розжигов.

  - Никогда не тушите огонь при помощи воды.

- Правильное топливо: дерево

Камины Дон-Бар работают на дереве. Любое другое топливо запрещено, также не следует использовать камин для сжигания мусора.

  - Выбор дерева

Предпочтительнее  твердые породы дерева (дуб, граб), не желательно использовать мягкие породы (тополь), не следует использовать смолистые породы (ель, сосна)

Не сжигайте в камине обработанное дерево (паркет и т.п.), деревянные ящики и картон.

Дерево можно разделить на две категории:

  - дерево, которое медленно горит и дает больше углей (дуб, граб, бук, береза)

  - дерево, которое быстро горит и дает мало углей (тополь, ель). Мы не рекомендуем его к использованию.

  - Теплоотдача

Варьируется в зависимости от вида дерева. Если мы будем брать в расчет соотношение теплоотдачи и объема дерева, то на ум сразу приходит бук, дуб.

Теплоотдача зависит также от уровня влажности, так как дерево всегда содержит определенную долю влаги, которая потребляет калории во время своего испарения при горении. Чем более сухое дерево вы сжигаете, тем больше тепла выделяется при горении.

  - Дерево можно сжигать, когда оно сухое

Необходимо использовать сухое дерево, влажность которого около 20%. Мы рекомендуем вам высушивать дрова в течение двух лет в сухом проветриваемом помещении.

Использование влажных дров влечет следующие последствия:

  - сложности с розжигом и горением,

  - уменьшение теплоотдачи,

  - образование конденсата,

  - загрязнение и засмоление дымохода и элементов камина (стекла в том числе),

  - уменьшение сечения дымохода,

  - повышается риск воспламенения камина.

- Регулировка тяги и горения

  - Регулировка тяги

Некоторые камины Дон-Бар снабжены регулируемой дымоходной заслонкой. Эта заслонка позволяет постепенно регулировать или закрывать доступ дыма в дымоход. Таким образом, можно уменьшить тягу в дымоходе, если она слишком сильная, либо если вы хотите топить камин в медленном режиме.

Внимание: никогда не закрывайте заслонку полностью, когда горит огонь.

  - Регулировка доступа воздуха извне

Мы рекомендуем полностью открывать доступ свежего воздуха, регулировка которого производится при помощи ручки, находящейся в цоколе камина.

Доступ открыт, если ручка находится в вертикальном положении.

Доступ закрыт, если ручка находится в горизонтальном положении.

- Уход за камином, за аксессуарами и дымоходом.

Необходимо регулярно чистить камин и дымоход, а также проверять отсутствие препятствий при каждом розжиге после длительного перерыва в работе.

  - Уход за поверхностью камина

Все камины Дон-Бар покрыты специфической краской, выдерживающей 900 градусов С. Она не  нуждается в каком-либо особенном уходе. Достаточно протирать пыль сухой тряпкой.

Никогда не использовать воду и средства для чистки.

Аэрозоль Дон-Бар поставляется с каждым камином, чтобы вы могли закрасить возможные пятна  и царапины.

  - Уход за стеклом

При холодном стекле: используйте пасту или жидкость для чистки каминных стекол при помощи тряпки.

При теплом стекле: потрите стекло тонкой стальной губкой (№000)

  - Уборка пепла

Уборка пепла и углей должна производиться, только когда они полностью остыли.

Мы рекомендуем вам регулярно чистить зольник. Закупорка зольной решетки будет мешать доступу воздуха для горения.

Для уборки вместе с камином поставляется «золосос»

  - Уход за дымоходом

Мы рекомендуем вам чистить дымоход каждые 6 месяцев при интенсивном использовании или при использовании смолосодержащего дерева. Каждый год при обычном использовании.

Соблюдайте, пожалуйста, все нормы и требования.

ЧТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОВЕРИТЬ В СЛУЧАЕ НЕПОЛАДОК

Плохое функционирование камина в большинстве случаев возникает при несоблюдении правил эксплуатации.

Прежде чем обращаться к специалисту, мы рекомендуем вам проверить некоторые пункты, указанные ниже.

- Огонь сильно вспыхивает, когда вы открываете дверку

  - Дымоходная заслонка должна быть открыта. Проверьте, насколько она открыта.

  - Проверьте сухость дерева

Когда дерево влажное, дым перемешивается с испарениями воды, которые содержатся в большом количестве, становится трудно выводить дым в дымоход.

Трудно измерить влагу, содержащуюся в дереве, но если дрова свистят при топке, то это говорит об их влажности.

  - Дымоход должен быть прочищен.

Когда вы разжигаете камин, смола, содержащаяся в дыме, оседает на стенках дымохода. Эти отложения постепенно уменьшают сечение дымохода, что может повлечь вспышку огня, особенно если дымоход изначально имел минимальный размер, допустимый для этой модели.

Также ,если ваш камин раньше работал нормально, то ваши проблемы могли возникнуть из-за смолы, или из-за элемента, закрывающего дымоход (птичье гнездо и т.п.).

Прочищайте камин каждый год или чаще, если вы используете влажные дрова (что не рекомендуется).

Соблюдайте правила эксплуатации.

  - Другие причины

Другие причины могут быть установлены и исправлены только специалистом.

- Стекло быстро становится грязным

Необходимо знать, что использование закрытого камина повышает его теплоотдачу. Тем не менее, дым, содержащий смолу, которая загрязняет стекло, тяжело выходит в дымоход. Смола имеет свойство быстро осаживаться на стенках камина и стеклах.

Вот несколько советов, которые позволят замедлить загрязнение стекла.

Используйте сухие дрова.

Используйте дрова от 30 до 40 см (особенно для каминов с пирамидальной формой).

Предпочтительно использовать твердые породы дерева.

Не используйте для топки обработанное дерево.

- Зольная решетка разрушена

Без всяких сомнений вы топили камин углем. Напоминаем, что камины Дон-Бар работают только на дереве.

Не убирайте камин после каждой топки, прямой контакт с углями разрушает решетку, если он происходит достаточно часто. Новая решетка может быть заказана у наших дилеров.

- Возгорание камина

В случае возгорания камина, отрежьте доступ воздуха к аппарату, вызовите пожарных, выведите всех из помещения.

# Text boxes

## Fiche technique  Technical leaflet Technische fiche

Scheda technica  Ficha técnica

83-123 C & M

Две стелкянных стенки (пирекс дбля 83-123Сб полукруглое стекло для 83-123М) двигаются независимо друг от друга ,

Позволяя делать камин открытым на 180° со всех сторон.  Столешница поставляется с обожженной плиткой.

83-123 C

83-123 M

83-123 C&M